Технические характеристики КВр-0,15-95

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,17(0,15) |
| Расчетный вид топлива | Уголь |
| Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57(5630) |
| Расчетный расход топлива, кг/ч | 27 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 81 |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
| Расчетное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
| Пробное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,9(9,0) |
| Температура на входе в котёл, (С | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, (С | 95 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,032 |
| Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 6 |
| Водяной объем котла, м3 | 0,17 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 8,9 |
| Объем топочной камеры, м3 | 0,56 |
| Температура уходящих газов, (С, не более | 220 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па, не более | 91 |
| Масса котла, кг, не более | 950 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |

Комплект поставки КВр-0,15-95

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок котла в легкой изоляции | шт. | 1 |
| Рама котла стальная | шт. | 1 |
| Затвор дисковый Ду-80 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду20 | шт. | 8 |
| Кран трехходовой 11б18бк, Ду-15, Ру-10 | шт. | 2 |
| Манометр МП3-У, Ру-10 | шт. | 2 |
| Термометр в оправе ТТЖ-М 0-150 | шт. | 2 |
| Клапан предохранительный | шт. | 1 |
| Вентилятор ВЦ14-46 №2(0,37х1500) | шт. | 1 |
| Воздуховод L=100 мм | шт. | 1 |
| Техническая эксплуатационная документация | комплект | 1 |